Krynice, 2015-03-27

IR.271.1.2015

ODPOWIEDZI

NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Gmina Krynice informuje, że w dniu 26.03.2015r. do tutejszego urzędu wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nr IR.271.1.2015 następującej treści:

„Pozycja 33 Rozdz. IX przedmiaru robót odnosi się do oświetlenia ulicznego. Przewidziane jest oświetlenie w postaci lamp solarnych zamontowanych na słupach z wysięgnikiem. W zamieszczonej dokumentacji, jak i specyfikacjach technicznych brak jest jakichkolwiek danych odnośnie tego oświetlenia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez podanie parametrów oświetlenia, załączenie specyfikacji technicznych i załącznika graficznego.”

W odpowiedzi na powyższe  zapytanie gmina Krynice informuje że :

1. Lampy oświetleniowe LED powinny spełniać minimum poniższe wymagania:

- wysokość słupa minimum 5,0m z oprawa na wysięgniku

- sposób włączania: czujnik zmierzchowy

- strumień świetlny minimum 3300 lumenów

- moc paneli: minimum 2 x 195W

- akumulator żelowy o pojemności minimum 2 x 100 Ah umieszczany pod ziemią wodoodporny

- Czas pracy lampy minimum 8 godzin

- lampa osadzona na kompletnym fundamencie prefabrykowanym

- Moc lampy LED : minimum 30W

- zastosowanie sterownika z redukcją mocy oprawy oświetleniowej

2. Specyfikacja techniczna jak i załącznik graficzny lampy LED jest indywidualnie określany przez producentów ww sprzętu, dlatego też Zamawiający celowo nie zamieszcza rysunków by nie sugerować Wykonawcy dostawcy sprzętu.

Z poważaniem

/-/

z up. Wójta

Jadwiga Chwaleba

Sekretarz Gminy Krynice